ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за подобряване работата по зареждане на дезинфектин по помпените станции

І.Съществуващо положение.

В момента всички райони зареждат дезинфектин,като използват съдове от 1 тон за доставка от производителите от гр.Русе Венидан за Русенски регион и от Б Контакт гр.Бяла за Беленски регион /ПЕР Бяла;ПЕР Две могили;ПЕР Борово и ПЕР Ценово/.

Цената на дезинфектина към 12.2014 год. е 0.22 лв/кг и на двете фирми.

В голямата си част трудът на персоналът е ръчен – преливане в кофи и бидони,което е свързано с разливане на дезинфектин по дрехите,съоръженията и транспортните средства.

Дезинфектинът е опасен препарат,който може да нарани кожата и очите,а също така и ел.инсталациите и помпеното оборудване в хлораторните помещения.

В процесът са ангажирани много хора с различни знания и умения и възможност за допускане на грешки.

ІІ.Предложение за подобряване на управлението.

С цел да се осигури безопасна и автоматизирана работа в процесът на зареждане на дезинфектин по помпените станции предлагам да се оборудват 2 бр.станции за разнасяне и зареждане,които ще се съхраняват за Русенския регион на КПС Кея,а за Беленски регион в МТБ Бяла.

Станцията ще се състои от :

Съд от стъклопласт за пренасяне на дезинфектин с обем 1000 л.;

Компресор за повишаване на налягането в съда;

Химически устойчив маркуч за зареждане на съдовете по ПС с накрайник.

Окомплектовка – фасонни части;СК и др.

ІІІ.Реализация на предложението.

Да се окомплектоват 2 бр. станции за зареждане на дезинфектин.

Да се съгласува с ръководител ПЕР организацията по зареждането на дезинфектин.

Да се изготвят инструкция за безопасна работа и заповед за новата организация на труда.

Приложение:

Списък на обектите,които ползват дезинфектин,необходимите количества за зареждане и необходимите съдове за 2 месечен запас.