И Д Е Е Н     П Р О Е К Т

# ЗА ХЛОРИРАНЕ С ДЕЗИНФЕКТИН НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ С МАЛЪК ДЕБИТ

---------------------------------------------------------

Тенденция в обеззаразяването на питейните води е подмяна на съо-

ръженията за хлориране с хлорна вар и хлор газ с хлориране с NaClO -

дeзинфектин.Постепенно този начин на обеззаразяване на водата стана популярен и се прилага в момента на всички помпени станции, които подават под 1000 м3/ден. На по-големите ПС се използва хлор газ.

# ПРЕДИМСТВА НА НОВИЯ НАЧИН ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА:

- По-безопасен продукт в сравнение с хлор газ. В нашата практика

имаме редица случаи на обгазяване на околната среда и поражения на

горните дихателни пътища на обслужващия персонал.

- За хлориране с хлор газ се изисква скъпо струващи хлор апарати

и съпътствуващи съоръжения за обезопасяване, специално помещение с

предверие, вентилатор, дегазиционна яма, противогази и др.

- При хлорирене с дезинфектин се избягва насищането на водата с хлор,

което има две съществени предимства:

3.1. По-добро качество на питейната вода.

3.2. Икономия на дезинфектин.

4.Транспортирането на тарите за хлор газ е от 200 км. разстояние

до гр.Русе.Транспорта е свързан със специални изисквания като:

специализиран автомобил,придружител,разрешение от МВР и опасности за

замърсяване на околната среда при пропуски на хлор газ.

5.Заплащаме периодично глоби за вакумиране на хлорните тари.Това

води в редица случаи до транспортиране на полупълни бутилки и варели

и неефективно използване на продукта.

6.Хлориране с хлор газ е под специалното наблюдение на органите

по охрана на труда и опазване на околната среда и ВиК трябва перио-

дично да привежда съоръженията си към повишаващите се изисквания.

7.Използването на дозаторна помпа дава възможност процесът на хло-

риране да протича оптимално - тоест при минимално количество на дезин-

фиктин да се осигурява качеството на питейната вода.

# НЕДОСТАТЪЦИ:

-----------

1.В сравнение на хлориране с хлор газ дезинфектина е по-скъп про-

дукт./Виж. Приложение № 3/.

2.Доставката на дезинфектин правим само от една фирма.В момента

не разполагаме с равностоен резервен доставчик.Това би се отразило

върху надеждността на доставките при екстремни условия и евентуален

бъдещ ценови натиск.

При сравнението на двата метода за хлориране се вижда,че при

хлориране с хлор газ са необходими по-големи начални капиталовложения.

При хлорирането с дезинфектин от своя страна текущите разходи за

закупуване на реагента са по-високи.При този вид хлориране изна-

сяме работата с опасния хлор газ извън границите на ВиК.

# ВИДОВЕ СХЕМИ ЗА ХЛОРИРАНЕ С ДЕЗИНФЕКТИН

=======================================

1.Хлориране директно в напорен водопровод.

Използва се дозаторна помпа.Помпата подава разтвора след обратната

клапа на напорния водопровод по посока на консуматорите.

Може да се използва и в случайте,когато е необходимо да се дохлорира

водата при отдалечени консуматори от точката на основното хлориране.

┌────┐

Съд за   │    │  Дозаторна помпа      █  Напорен

дезинфек-│    │                       █  водопровод

тин      │    ├────    ───────────────█

└────┘                       █

█

2.Хлориране в резервоар:

2.1.Котата на хлораторното помещение е по-висока от котата на ре-

зервоара.

Разтворът се дозира чрез PVC кранче.Дезинфектина се спира и подава

синхронно с помпата с помоща на магнет-вентил /от РVC/.

┌────┐                        Резервоар

Съд за   │    │   PVC кран             за питейна

дезинфек-│    │                        вода

тин      │    ├────    ────    ───────█        █

└────┘           Магнет      █        █

вентил      █        █

█        █

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

2.2.Котата на хлораторното помещение е по-ниска от котата на ре-

зервоара.

Разтворът се дозира чрез PVC кранче.Дезинфектина се спира и подава

синхронно с помпата с помоща на магнет-вентил.За подаване на разтвора

към по-високата кота се използва енергията на водата в напорния водо-

провод и ежектор.  налягане от напорен

водопровод  ────────┐      ┌───────┐

┌────┐                      │      │       │       Резервоар

Съд за   │    │   PVC кран          ┌┴─┐    │  █▀▀  │  ▀▀█  за питейна

дезинфек-│    │                     │  │    │  █         █  вода

тин      │    ├────    ────    ─────┴──┴────┘  █         █

└────┘           Магнет   Ижектор     █         █

вентил               █         █

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

# СЪДОВЕ И АРМАТУРИ ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЦЕСА НА ХЛОРИРАНЕ.

====================================================

Съдовете и арматурите (кранове,клапи,магнет вентили),както и

свързващите ги тръби трябва да са устойчиви на агресивното въздейс-

твие на дезинфектина.

Съдовете се оразмеряват,за да се резервира разтвор за минимум

10 дни.Те трябва да са херметически затворени с подходящ обем и ми-

нимум 2 броя   -   (работен и резервен) за всеки обект.За съдове мо-

гат да се пригодят и старите циментови,ако към тях се монтират хер-

метични капаци.

Съдържанието на хлор в дезинфектина намалява с течение на времето,

затова на обектите не трябва да се презапасяват с разтвор.Херметизи-

рането на съдовете подобрява и микроклимата в хлораторното помещение.

Помещениято не изисква специална вентилационна уредба.През зимните

месеци то трябва да е добре уплътнено и отоплено,защото разтворът се

сгъстява при температури под 0 градуса и се затруднява хлорирането.

На 3 /три/ месеца съдовете трябва да се почисват и измиват от

събраните утайки.Обемът на съдовете се избира като се вземе Qmax -

максималното подадено водно количество за месец от 1994-95 години и

се гарантира 10 дневен резерв./Виж.Приложение № 2/

При трайно увеличение на подадените водни количества в бъдещи периоди

съдовете  се оразмеряват наново и може да се добави допълнително нов

съд.

# ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЕЗИНФЕКТИНА ПО ОБЕКТИТЕ.

===========================================

Зареждането на съдовете по обекти с разтвор се извършва централи-

зирано.

На автомобил с двойно предаване се монтира съд с вместимост

1 /един/ тон.Всеки ден колата зарежда разтвора от с.Ч.вода и го раз-

нася по предварително разработени транспортни маршрути,като допълва

съдовете по обектите./Виж Приложение № 1/.

Към автомобила се монтира и специална помпа за прехвърляне на разтвора

към по-високи коти.Зареждането става подобно на зареждането на бензин

от бензиноколонка.Операторът с помощта на маркуч с накрайник пълни

съдовете с помощта на помпата и магнет вентил за прекъсване на флуида.

# ПРЕДИМСТВА НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА:

========================================

1.Автоматизира се процеса - избягва се ръчния непривлекателен труд

по прехвърляне на агресивната течност.

2.Води се отчет за доставените количества дезинфектин за всеки

обект.

3.Не се губи концентрацията на хлор от няколкократните прехвърля-

ния на разтвора от съд в съд.

4.Най-голямото предимство е,че за доставката на разтвора отговаря

само един човек.По този начин снабдяването не зависи от такива стра-

нични фактори,като "Счупи ми се Газката","Имахме голяма авария" и др.

Този служител дава навременна информация за възникналите проблеми по

снабдяването и ръководството бързо ги решава.

# ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ:

==================

1.Лоша съгласуваност между помпиера и доставчика.

Едно от решенията на този проблем е монтаж на типови ключалки на

хлораторните помещения и зареждане на разтвора без задължителното

присъствие на помпиера.

2.Нетраен материал на съда при натоварванията свързани с транспор-

та.

Решение - преминаване на съд изработен от друг материал.Съдовете

използвани в селското стопанство за пръскане на овошките са устойчиви

при транспортиране.

3.Все още не сме намерили подходяща помпа за зареждане на съдовете.

Решение - Започваме подмяната на хлорирането на малките обекти.

Където помещенията са по-високи дезинфектина се прехвърля ръчно с кофи.

През това време се доставя помпата и необходимото оборудване към нея.

4.Ако се премине по този начин за хлориране и на големите обекти

Уазката не може да ги задоволява с разтвор.

Това е втори етап на модернизация и ще се реализира в една по-да-

лечна перспектива.При започване с по-малките обекти,където този метод

е по-ефективен ще наберем ценен експлоатационен и проектански опит и

ще се търсят нови решения за транспортиране на по-големи количества

дезинфектин.

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

===========

1.Карта на окръга с обектите и точките,в които хлорираме.

2.Разпечатка за подадените водни количества от ПС през последните

две години,максималния средномесечен дебит,необходимите обеми на съдо-

вете и необходимите количества дезинфектин.

3.Сравнителен анализ за текущите разходи при хлорирането с хлор

газ и дезинфектин.

4.Транспортна схема за зареждане на обектите с разтвор.

5.Списък на ПС във ВиК Русе,на които в момента обеззаразяването на

водата се извършва с дезинфектин.