И Н С Т Р У К Ц И Я

за експлоатация на енергийните уредби и съоръжения в помпена станция

Настоящата инструкция се издава съгласно Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Инструкцията има за цел да осигури поддържането на енергийните

уредби и съоръжения в техническа изправност, както и рационалната

им, ефективна и безопасна експлоатация.

Редът за надзора и обслужването се определят от правилниците или

за всеки вид електрообзавежване от специална инструкция в съответ-

ствие с паспорта му.

Надзорът и обслужването обхващат следните работи:

1.Почистване на енергосъоръженията и поддържане на порядък около тях.

2.Проверка на състоянието на съоръженията преди пускането им в работа

и подготовката им за работа.

3.Контрол за нормалната работа на електросъоръженията, като се следят:

лагерите за шум и нагряване; вибрациите на ПА; натоварването по ампер-

мера; болтовите връзки в ел. таблото; течове на масло и вода; пристягащи-

те болтове към фундамента и др.

4.Контрол за осигуряване на нормалната работа на схемите за защита и

управление на разпределителните устройства.

5.Контрол върху вентилационния режим.

6.Проверка и възстановяване на осветителните инсталации - замяна на

лампи и вложки на предпазители.

7.Проверка, отчитане и записване на показанията на контролно-измерва-

телните уреди.

8.Проверка за наличието и изправността на защитните средства.

9.Контрол за състоянието на преносимите електросъоръжения и инстру-

менти.

10.Отстраняване на появили се дефекти в процеса на експлоатация.

При възникване на аварии дежурните пристъпват към отстраняването им

или ако не е по силите им, сигнализират на прекия си ръководител и на

ЦДП /централен диспечерски пункт/.

Помпените агрегати се пускат и спират автоматично в зависимост от

нивата в ЧР /черпателен резервоар/, НР напорен резервоар/.

При необходимост ПА може да се пусне или спре от дежурният персонал

или от диспечера в ЦДП за обектите на диспечерско управление.

Големите ПА /с мощност на задвижващия ел. двигатател над 75 KW/ задъл-

жително се пускат и спират при затворен СК с ел. задвижка.

След авария и изпразване на напорния водопровод, същият се зарежда пос-

тепенно с вода с малка или притворена помпа с цел избягване на повтор-

на авария.

Инструкцията да се доведе до знанието на помпиерския състав и да се

съхранява в папка "Инструкции" на обекта.