И Н С Т Р У К Ц И Я

за експлоатация на енергийните уредби и съоръжения в помпена станция

Настоящата инструкция се издава съгласно Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Инструкцията има за цел да осигури поддържането на енергийните уредби и съоръжения в техническа изправност, както и рационалната им, ефективна и безопасна експлоатация.

Редът за надзора и обслужването се определят от правилниците или за всеки вид електрообзавежване от специална инструкция в съответствие с паспорта му.

Надзорът и обслужването обхващат следните работи:

1.Почистване на енергосъоръженията и поддържане на порядък около тях.

2.Проверка на състоянието на съоръженията преди пускането им в работа и подготовката им за работа.

3.Контрол за нормалната работа на електросъоръженията, като се следят:

лагерите за шум и нагряване; вибрациите на ПА; натоварването по ампермера; болтовите връзки в ел. таблото; течове на масло и вода; пристягащите болтове към фундамента и др.

4.Контрол за осигуряване на нормалната работа на схемите за защита и управление на разпределителните устройства.

5.Контрол на вентилационния режим.

6.Проверка и възстановяване на осветителните инсталации - замяна на лампи и вложки на предпазители.

7.Проверка, отчитане и записване на показанията на контролно-измервателните уреди.

8.Проверка за наличието и изправността на защитните средства.

9.Контрол за състоянието на преносимите електросъоръжения и инструменти.

10.Отстраняване на появили се дефекти в процеса на експлоатация.

При възникване на аварии дежурните пристъпват към отстраняването им или ако не е по силите им, уведомяват прекия си ръководител и дежурния диспечер в ЦДП /централен диспечерски пункт/.

Помпените агрегати се пускат и спират автоматично в зависимост от нивата в ЧР /черпателен резервоар/ и НР напорен резервоар/.

При необходимост ПА може да се пусне или спре от дежурният персонал или от диспечерът в ЦДП /за обектите на диспечерско управление/.

Големите ПА /с мощност на задвижващия ел. двигатател над 75 KW/ задължително се пускат и спират при затворен СК с ел. задвижка, със софтстартер или честотен инвертор.

След авария и изпразване на напорния водопровод, същия се зарежда постепенно с вода с малка или притворена помпа с цел избягване на повторна авария.

Инструкцията да се доведе до знанието на помпиерския състав и да се

съхранява в папка "Инструкции" на обекта.