Промяна в технологията на работа на ПС Фотула

Предложението бе направено от инж.М.Бирков и се реализира през 2011 г.

Съществуват 2 режима на работа на ПС Фотула – ПС Обретеник село:

- Зимен режим – ПС Фотула се управлява спрямо НКР Обретеник,а ПС Обретеник село не работи;

- Летен интензивен режим - ПС Фотула се управлява спрямо НР Обретеник 1000 м3,а ПС Обретеник село се управлява спрямо НКР Обретеник.

- Управлението на всички обекти е в GSM среда.

- На НКР Обретеник и НР Обретеник нов има монтирани соларни панели,за осигуряване на ел.захранване на GSM модулите.

По този начин се оползотворява напълно водата от местния водоизточник ПС Фотула,тъй като се резервира в големия НР Обретеник и се намалява времето за използване на вода от ВГ Батин.

Управлението на ПА 7 на ПС Г.Абланово е по GSM спрямо НР Обретеник и по ефир спрямо НР Две могили.

ПС Горно Абланово

Нов СК	     гр.Две могили

GSM

радиоефир

НКР Обретеник				    GSM

GSM						с.Обретеник

ПС Обретеник село

GSM

GSM

ПС Фотула

# Text boxes

НР Две могили

НР Обретеник нов

ЧР Обретеник