УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

# I.ОБЩА ПРЕДСТАВА ЗА ПОДДРЪЖКАТА.

Тенденция в развитието на производството е все по-голямата му зависи-

мост от оборудването. В тази връзка равнището на експлоатация и подд-

ръжка на съоръженията се превръща в решаващ фактор за успешна дейност.

1.ПОДХОДИ ПРИ ПОДДРЪЖКАТА.

Стар подход: Поддръжката се възприема като "необходимото зло";

"Нещо като работи, не го закачай - приеми, че е добре докато не

се счупи"; "Щом техниците не работят, значи всичко е наред".

Нов подход: Поддръжката може да се управлява. Нещата могат да се

предвидят, аварийте могат да се избягнат.

Ако внимателно анализираме причините, поради които се е появила една

авария, непременно ще се натъкнем на участието на човека в това.

В такъв случай логично е именно човекът да може да предодвратява

аварийте.

При новият активен подход се пести от: По-малко непредвидени прес-

тои на съоръженията; По-качествена продукция; По-малко необходими

материали и енергия; По-безопасен и привлекателен труд.

2.ЦЕЛ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌──────────────┐   ┌───────────┐

│ Закупуване ├───│ Внедряване ├───│ Експлоатация ├───│ Бракуване │

└────────────┘   └────────────┘   │ и поддръжка  │   └───────────┘

└──────────────┘

│────────────────────────────────────────────────────────────────│

Минимални разходи за целият жизнен цикъл на машината

При закупуване на оборудване трябва да се разглеждат разходите за целия  жизнен цикъл, а не само покупната цена на машината. За ПА със срок на амортизация 15 години разходите за закупуване на ПА са само 5 % от общите разходи, докато разходите за ел. енергия възлизат на 80%.

Следователно е оправдано да се доставя надежден ПА с висок КПД независимо, че първоначалната цена е по-висока.

3.АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИТЕ.

Абсолютна /физическа/ и относителна /морална/ амортизация

Годност на съоръжението

│                               Стандартна годност на новото съоръж.

│                              ┌──────────────────────────────────

│                Ново съоръж.  |               Относително износване

│                ┌─────────────┘               /Морално/

│                |                                    Станд.годност

│

│                                               Абсолютно износване

│                                              	/Физическо/

│        Ремонти

│                                                              Време

└───────────────────────────────────────────────────────────────────

Проблемът е в кой момент трябва да подменим съоръжението.

Постоянно на пазара излизат нови по-надежни, по-икономични машини.

Необходимо е да се следят новостите и да се реагира икономически

обосновано.

Тези техники се използват при ПРОГНОЗНАТА ПОДДРЪЖКА.

4.ТОЧКА НА МИНИМАЛНИТЕ ОБЩИ РАЗХОДИ.

РАЗХОДИ

│                        общи разходи             разходи за

│                                                 поддръжка

│

│                                                 загуби от

│                                                 откази

│

│                                                             ВРЕМЕ

└──────────────────────────────(─────────────────────────────────────

производственна /балансирана/

поддръжка

РАЗХОДИ

│                        общи разходи             текущи

│                                                 разходи

│

│                                                 разходи за

│                                                 закупуване на

│							          оборудването

│                                                             ВРЕМЕ

└──────────────────────────────(──────────────────────────────────────

момент за обновяване на оборудването

5.ЦЕЛ НА ПОДДРЪЖКАТА.

┌──  По-добри характеристики

┌──────────┐     ├──  Качество и надежност

┌│Подобрения├─────┼──  Производителност

│└──────────┘     ├──  По-ниска енергоемкост

┌───────────────────┐ │                 └──  По-качествени продукти

│ Цел на поддръжката├─│

└───────────────────┘ │┌────────────┐   ┌──  Разходи за ремонт

││Намаление на│   ├──  Разходи за проверки и

└│разходите за├───│    за планиране

│поддръжка   │   ├──  Разходи за експлоатация

└────────────┘   └──  Части,материали,управл.

# II.ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО.

1.СЪСТОЯНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

1.1.Обикновенно те са замърсени.

1.2.Около тях има разхвърляни ненужни вещи.

1.3.От тях има течове на вода, масло, хлор газ и др. замърсители.

1.4.Моторите са покрити с пласт грес.

1.5.Машините загряват много и издават странни звуци.

1.6.Големи предпазители покриват части от машините и не може да се

следи ежедневно състоянието им.

1.7.Някой части са разхлабени и вибрират.

1.8.Съоръженията са разположени така, че е труден достъпът да тях

при рутинни проверки.

1.9.Резервоарите за масло са празни и замърсени.

1.10.Отвеждащите дренажни тръби са запушени.

1.11.Кабелите и тръбите са положени хаотично и е трудно да се прос-

ледят накъде водят. Пречат на свободното придвижване на персонала и

има опасност да бъдат повредени.

1.12.Резервните части и материали не се съхраняват правилно -

лагери, набивки, грес, масло, дезинфектин, болтове, гарнитури и др.

1.13.Липсват отбелязани граничните стойности за нива, натоварване,

налягане и др.

1.14.Липсват технологичните номера на машините.

1.15.Нещата не са подредени и не се държат на строго определени и

надписани места.

1.16.Подът е мръсен и хлъзгав.

1.17.Обектите не са обезопасени срещу кражби.

1.18.Металните части са корозирали и нямат защитна обвивка.

2.ПРОБЛЕМИ С ОПЕРАТОРИТЕ.

2.1.Понякога допускат грешки.

2.2.Не правят рутинни периодични проверки. Всъщност дори не знаят

как да ги правят.

2.3.Когато съоръжението трябва да се смаже само някой от операторите

знаят кога, къде и колко смазка трябва да се сложи. Дори и тези, които

знаят правилата не ги спазват.

2.4.Операторите не знаят как да преместят части от съоръжението, за

да направят детайлна проверка.

2.5.Когато операторът открие неизправност, той се обажда на поддръж-

ката без да вникне какво точно не е наред.

2.6.Операторите смятат, че отказите и авариите не са техни проблеми.

2.7.Операторите използват неизправни инструменти, средства за инди-

видуална защита, измервателни уреди и др.

2.9.Проблем е манталитетът на хората. Те тънат в безредие и мръсотия

и мислят, че всичко е наред.

Операторите трябва да развиват чувствителност към определяне на проб-

лемите. Да познават всяка част на машината, да общуват, да се "срастнат"

с нея. Да бъдат "живи сензори". Да откриват, отстраняват и докладват за

всички нередности открити по машините.

3.ОБЩИ ПРОБЛЕМИ.

3.1.Съоръженията често се повреждат.

3.2.Необходимо е много време докато се открият проблемите и често

само "се закърпва" положението.

3.3.Ремонтът обикновенно отнема много време и е свързан с трудности.

3.4.Проблемите възникват в зависимост от това кой е на смяна.

3.5.Настройките и превключванията отнемат много време.

3.6.Често се повтаря една и съща работа. Трудно се установява защо се

повтаря работата.

3.8.Намалява се скоростта на процеса, защото възникват аварии.

4. ИЗНОСВАНЕ И ОТКАЗИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА.

ОТКАЗИ                           ИЗНОСВАНЕ

│                                  │

│                                  │

│                                  │

│                                  │                     |

│                                  │                  |  |

│      |             |             │    |             |  |

│      |             |   ВРЕМЕ     │    |             |  |   ВРЕМЕ

└──────┴─────────────┴────────     └────┴─────────────┴──┴───────

детство   зрелост     старост      детство   зрелост   старост

5.ПОВРЕДИ ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯТА.

5.1.Взаимовръзка между дефект и отказ.

ПРИЧИНА  ............  ДЕФЕКТ ............   ОТКАЗ

/причина за дефекта/                        /последица от дефекта/

Дефектът сам по себе си не е отказ. Това е нежелателно явление, в резул-

тат на което може да се получи отказ.

Видове дефекти:

- Съоръжението спира да работи.

- Съоръжението работи с намалена ефективност. Този дефект е по-опасен,

по-трудно се открива и се губят големи количества енергия - износен ПА.

5.2.Хронични и временни загуби.

Загуби

│                           Временни, случайни

│                           загуби /видим теч/

│

│

│                                 Загуби след отстраняване

│                                 на случайните загуби

├─------------------------------------------------------

│     Хронични загуби

│     /невидим теч/                         /ПОДОБРЕНИЕ/

│                                           Ново ниво на хроничните

│                                   -------------------- загуби

└───────────────────────────────────────────────────────────────────

Време

Причините за хроничните загуби често не се осъзнават. Примирили сме се

с тях. Трудно е да ги премахнем с едно действие. Необходимо е системно

да отстраняваме всички дребни дефекти, докато постигнем големият ефект.

5.3.Защо възникват повредите?

1  Видима част на айсберга

ПОВРЕДИ

──────────────────────────────────     -------------------------

- Прах и мръсотия

- Уплътнения,разхлабване, течове  10 Невидима част на айсберга

- Корозия, деформации, пукнатини

- Температура, вибрации, шум

извън параметрите

Преди повредата има много предупредителни знаци, че машината ще се

счупи - стига да има кой да ги забележи и да вземе необходимите мерки.

5.4.Феноменът на дребните дефекти.

Те са многобройни, трудно забележими и обикновенно ги подминаваме, но

във времето като се натрупат водят до големи аварии. "Дребните камъ-

чета прекатурват колата". Понякога дребен дефект може чрез "верижна

реакция" да доведе до много крупна производственна авария.

Примери: Липса на 1 болт; Замърсена /неподходяща/ грес; Висока влажност;

Влошено охлаждане; Замърсеност; Вибрации; Корозия и др.

5.5.   АЙСБЕРГ НА АВАРИЯТА

АВАРИЯ                     1     Видима част на айсберга

────────────────────────               -------------------------

Големи повреди                10    Невидима част на айсберга

Средни повреди

Малки повреди

5.6.Как да откриваме дребните дефекти ?

Операторът, който ежедневно работи с машините на базата на богатия си

опит може да извърши преценка за изправността на оборудването чрез

метода на сравнението и 5-те си сетива:

- Зрение - пукнатини, течове, промяна в цвета, обща представа.

- Слух - нехарактерни шумове и звуци.

- Вкус - в хранително-вкусовата промишленост оценка на качествата.

- Обоняние - променен мирис.

- Допир - вибрации, луфтове, температура, влага.

5.7.Оптимални, необходими и желани условия.

┌─────────────────┐  ┌──────────────────────┐  ┌─────────────────────┐

│ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ│  │ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ   │  │   ЖЕЛАНИ УСЛОВИЯ    │

│---------------- │ =│ -------------------- │ +│   ---------------   │

│   Съоръженията  │  │Минимални,задължителни│  │Не са съществени,но  │

│     работят     │  │условия за работата на│  │могат да повишат над-│

│    перфектно    │  │съоръженията          │  │еждността на съоръж. │

└─────────────────┘  └──────────────────────┘  └─────────────────────┘

Хората обръщат основно внимание на Необходимите условия и подценяват

Желаните условия като Чистота, Подреденост, Леко обслужване и др.

Обикновенно се казва: "Нали и така може да върви?"

За да откриваме дребните дефекти, трябва да се стремим към Оптималните

условия. За да се справим с тях - съставя се списък на всички възможни

дефекти гледа се на тях, като на същественни и систематично се

отстраняват.

5.8.Нормални - ненормални условия.

Ниво на вибрации         Зона, в която е

Високо                   трудно да се установи

Ненормални условия    дали условията са       Нормални условия

│                      | нормални или не.    |

│                      |                     |

│                      |                     |

│    СПРИ МАШИНАТА!    |      ВНИМАНИЕ!      |   НОРМАЛНА РАБОТА.

│                      |                     |

│                      |                     |

│                      |                     |

└───────────────────────────────────────────────────────────────────

Ниско

Добре е чрез стандарт ясно да се дефинира кое е нормално и кое не е

и стойностите да се измерват с помоща на уреди. Да не се разчита само

на човешките сетива. /измерване на натоварване, налягане, вибрации/.

5.9.Шест основни загуби в производството.

- Внезапни спирания поради възникнали повреди; /изгорял ел. двигател/.

- Спиране за донастройка поради лоша поддръжка на съоръженията;

/неправилно поставена лоена набивка/.

- Кратки и чести спирания поради липса на части и материали;

/лошо качествени лагери, набивки, греси и др/.

- Забавяне на скоростта на производството; /бавно зареждане след

авария/.

- Дефектни изделия в резултат на повреди; /нехлорирана вода/.

- Загуби на време поради повторно започване на работата.

/подготовка на резервния ПА за пуск/.

# III.СРАВНЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА.

Характеристики:

--------------------

Поддръжка   Ниска надежност,

АВАРИЙНА                                         ниски разходи. За не-

ПОДДРЪЖКА                                        отговорни, съоръжения

/небрежност/      Амортизация                    с ниска стойност.

Включва извънпланови ремонти. Те са принудителни, по необходимост.

Правят се след настъпване на отказ. Върви се след събитията.

Амортизация                     Подмяна, преди да е

ПРЕВАНТИВНА                                      настъпил отказа.

ПОДДРЪЖКА                                        Висока надежност и

/престараване/                       Поддръжка   високи разходи. За

Стандартно-принудителен ППР                      скъпи и отговорни

съоръжения.

ПРОИЗВОДСТВЕННА   Амортизация        Поддръжка   Баланс. Минимални

ПОДДРЪЖКА                                        общи разходи =

/баланс/                                         загуби от откази +

разходи за поддръжка.

Всеки метод има положителни и отрицателни страни. Умелото им съчетание дава най-добри резултати. За дребни и неотговорни съоръжения може да се използва аварийната поддръжка, докато за отговорните и скъпи съоръжения–производствената.

# IV.ТPM (ТОТАЛНА ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО).

1.СЪЩНОСТ НА ТРМ.

Тотална означава, че всеки е отговорен за поддръжката.

Това е дейност, която осигурява промяна на работната среда, с цел под-

дръжка на съоръженията в оптимални условия. Това означава, че машините

работят без откази, с проектните си параметри, не допускат брак, бързо

се пренастройват и регулират. В поддръжката вземат участие не само сер-

визните работници (Техник ЕМО), но и работниците, които работят с маши-

ните. Работникът трябва да може да открива ненормалните ситуации с ма-

шините, да ги предодвратява, да докладва по стандартен начин на шефа си

или на поддръжката. Те трябва много добре да познават машините, с които

работят. Необходимо е техническо обучение и практика. Човек,който има

познания е по-уверен и интусиазиран.

Въвеждат се редовни стандартни проверки - ежедневни, ежеседмични,

ежемесечни. Стремежът е към непрекъснати подобрения и улесняване

на поддръжката. Обучение преминават всички работници включително

и големите шефове. Колкото повече обучение, толкова повече подо-

брения. В края на обучението се провежда изпит. Дава се широка

гластност на подобренията.

Подобренията се извършват в следната последователност: Чистене - Про-

верка - Откриване на дефекти - Възстановяване - Положителна промяна -

Гордост на персонала от извършеното.

Поддръжката трябва бързо да реагира на повредите открити от операто-

рите и да ги насърчава. Ако не може да ги отстрани веднага, трябва да

обясни какви технически и финансови трудности съществуват.

При ТРМ се установяват и поддържат стандартни методи за диагноза и

ранно откриване на отклонения, осигуряване на резервни части, информа-

ционна система за историята на съоръженията и данни за преминали

ремонти. ТРМ помага на проектантите на нови машини да внесат подобре-

ния в тях. Прави работата по-лесна, приятна и безопасна.

ТРМ изисква съпричасност на всички членове на фирмата.

2.ЦЕЛИ:

2.1.Цялостност. Ремонта и поддръжката на машините е във възможно

най-кратки срокове при възможно най-ниски разходи. Това се постига

чрез интеграция на дейността за поддръжка посредством различни

мероприятия по ремонтна, превантивна, корективна и други форми на

ПОЗИТИВНА поддръжка. Операторите са активен фактор за поддръжката,

което оказва положително въздействие не само върху производстве-

ната дейност, но и върху условията на труд и живот.

2.2.Гъвкавост. Загубите при смяна на режима, настройката и т.н.са

тясно свързани с гъвкавостта. Отчита се жизнения цикъл на про-

изводственото оборудване. Квалифицираният оператор следи отблизо

"пулса" на машината.

2.3.Надеждност. Тя се определя от равнището на повредите в оборуд-

ването, които водят до спирания, забавяния и дефекти в произвежда-

ния продукт.

2.4.Да се осигури оптимално работеща система Човек-Машина. И двете

части от тази система трябва да са в отлична форма, за да се постигнат

високи резултати. Основната роля в тази система винаги се пада на

човека.

3.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ТРМ.

3.1.Основава се на АВТОНОМНАТА ПОДДРЪЖКА на операторите. Първо се за-

познават с оборудването, а след това и с поддръжката му.

Целта е да се обучат операторите как да поддържат машините, с които ра-

ботят чрез проверки, чистене, смазване и бързо откриване на дефектите.

За отдела по поддръжката остават само задачите, при които: се изискват

специални умения; при по-сложни проблеми; при сложен монтаж/демонтаж;

когато работата крие риск от злополуки. Тяхната задача е след като

обучат операторите да им прехвърлят точно регламентирана част от за-

дълженията по поддръжката.

I                  Промяна                  II

ПОДДРЪЖКА                                   ПОДДРЪЖКА

┌───────────┐           Обучение            ┌──────────┐ Превантивна

│  Техник   │      ┌---------------─┐       │  Техник  │ поддръжка

│           │  ┌───┴──┐         ┌───┴────┐  ├──────────│----------

│           │  │Техник│         │Оператор│  │ Оператор │ Автономна

├───────────│  │      │         │        │  │          │ поддръжка

│  Оператор │  └───┬──┘         └───┬────┘  │          │

└───────────┘      └----------------┘       └──────────┘

Поддръжка

3.2.СХЕМА НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПРИ АВТОНОМНАТА /ТРМ/ ПОДДРЪЖКА.

/Съгласно Приложение 1/

3.3.Въвежда се планираната поддръжка.

Предприемат се следните 7 стъпки при въвеждането: Ежедневна поддръжка

и проверки; Периодична поддръжка; Предупредителна поддръжка; Подобрения

за увеличаване животът на съоръженията; Управление на резервните части

и материали; Анализ на аварийте и мерки за избягването им; Управление

на смазването.

3.4.Въвежда се система за обучение на операторите.

3.5.Внедряват се съоръжения с лесно обслужване или без поддръжка.

4.СТРУКТУРА НА ТРМ - СИСТЕМАТА ЗА ТОТАЛНА ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕТО.

/Съгласно Приложение 2/

4.1.СПДП (система за ПРЕДОДВРАТЯВАНЕ НА ПОДДРЪЖКАТА).

В основата й лежи жизнения цикъл на оборудването, т.е.оборудва-

нето се проектира така, че при използването му отпада необходи-

мостта от поддръжка. Трябва да се подчертае, обаче, че не е възмож-

но при всички видове оборудване и машини да се използва СПДП.

4.2.ПОЗИТИВНА /ИНИЦИАТИВНА/ поддръжка.

Операторите активно участват съвместно с техниците в поддръжката.

4.2.1.РЕМОНТНАТА ПОДДРЪЖКА включва:

- Аварийни ремонти - ремонтът се извършва незабавно.

- Планови ремонти - Текущи и Основни.

ТЕКУЩИЯТ РЕМОНТ включва подмяната на бързоизносващи се части, смяна

на масла и греси, отстраняване на дефекти.

ОСНОВНИЯТ /КАПИТАЛЕН/ РЕМОНТ е пълното възстановяване на технически-

те характеристики на съоръженията, модернизация и усъвършенстване.

Системите за изпълнение на плановите ремонти са:

а) ЦЕНТРАЛИЗИРАНА - специален цех, завод.

б) ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА - на самият обект.

в) СМЕСЕНА - част от ремонтите /основните/ се извършват централизи-

рано, а другите видове - на място. Това е най-използваната система.

- Непланови ремонти - при съмнение за появата на повреди, както и

при отчитане на спад в ефективността на оборудването.

4.2.2.СПГП (система за ПРОГНОЗНА ПОДДРЪЖКА). Извършва се регулярен

преглед на остаряването (амортизацията) и общото състояние на ма-

шините. В зависимост от резултатите от тези прегледи и проверки

се планира и поддържа оборудването.

4.2.3.КОРЕКТИВНА ПОДДРЪЖКА.

Чрез тази система се ПОДОБРЯВА поддръжката, безопасността, надежността и

ефективността при експлоатация на оборудването. Тя включва обновяването

и подобряването на оборудването в по-широк смисъл.

4.2.4.ПРЕВАНТИВНА ПОДДРЪЖКА.

При превантивната поддръжка се правят периодични прегледи на състоя-

нието на оборудването, за да НЕ СЕ СТИГА до повреди и да се ИЗБЕГНЕ

износването на машините (чрез смазване, почистване, притягане и др.),

предварително се установяват причините за възникване на евентуални

повреди и се вземат навременни мерки. Тя се класифицира като:

- Зависима от ВРЕМЕТО /ПЕРИОДИЧНА/ поддръжка е основана на периоди -

инспекции, смяна на части, измерване и др. процедури. За целта може да

се използва Календар за поддръжка. Той е полезен, за да не се пропускат

срокове. Включва:

а) ЕКСПЛОАТАЦИЯ - осигурява надеждната и икономична работа на

съоръженията.

б) EЖЕДНЕВНА /ОПЕРАТИВНА/ ПОДДРЪЖКА - има за цел да гарантира

работата на машините. Тя се извършва без спиране работата на машините.

в) Периодични ПРЕГЛЕДИ - правят се на място. Целта им е да се устано-

вят техническото състояние, да се отстранят дребните повреди и да се

планират Текущите ремонти.

- ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА поддръжка - използват се диагностични методи за

прогнозиране на повредите в съоръженията и предприемане  на подхо-

дящи мерки. Използват се 2 вида методи за  диагностика:

а) Прост анализ - има ли повреда или не. Изпълнява се от  оператор

с елементарни уреди или с 5-те сетива:зрение, слух, вкус, обоняние, допир.

б) Прецизна диагностика - когато случайте са по-сложни и неопределени.

Изпълнява се от хора на поддръжката /специализирани лаборатории/ с

помоща на специална апаратура.

- Зависима от УСЛОВИЯТА - Износване; Подходящ случай /съчетаване с

поддръжката на други съоръжения/; При Промяна в условията /Ново обо-

рудване, Промяна в натоварването на машината, Нова организация на

поддръжка, Кадрови промени и др./.

4.2.5.Предварителна поддръжка – на етапа на проектирането и избора на съораженията и апаратите да се залагат зрави и лесни за обслужване и ремонт машини и апарати. Това улеснява бъдещата поддръжка.

5.РЕЗУЛТАТИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТРМ.

5.1.Безаварийна поддръжка - ранно откриване на отклоненията и бърза

реакция. Постига се като:

- Премахване на ускореното износване.

Съществуват 2 вида износване - естественно /зависи от времето и от

използването на машината/ и ускорено. Естественото е следствие на фи-

зическото стареене, а ускореното е следствие на неправилна експлоатация.

- Спазване на основните изисквания към съоръженията - почистване, смаз-

ване, притягане.

- Не се претоварват машините.

- Търсене на причините за повредите. Не се отстраняват само последст-

вията, защото същият проблем ще се повтори след време.

- Корегиране на слабостите, които са допуснати при проектиране на съо-

ръжението - повтарящи се откази на една и съща част.

- Систематизиране на всички повреди и анализ за причините и начините

за избягване.

- Въвеждане на стандарти за всяка дейност. Това служи за сверка на ча-

совниците - дали нещо се върши правилно или не.

# V.ДЕЙНОСТИ ПО ПОДОБРЕНИЕ НА ПОДДРЪЖКАТА.

1.Отстраняване на хроничните откази /откриване на слабите места/.

Удължаване живота на съоръженията чрез подмяна на бързоизносващите

се части с по-трайни.

2.Скъсяване времето за ремонт чрез бърза диагностика; подмяна на цели

възли; управление на резервните части; унифициране на използваните ре-

зервни части.

3.Управление на смазването - Стандарт за тип, доставка, съхранение,

количество, периоди, отговорности и др.

4.Управление на документацията - система за гарантиране съхранението

на всички чертежи, спецификации, инструкции; къде се съхраняват; как се

извършват промени. Всеки документ трябва да се открива до 30 сек. – бързо

и лесно от всеки сътрудник на отдела.

5.Идентификация на съоръженията - всяко съоръжение трябва да прите-

жава уникален индификационен номер; какви ремонти са му извършени; как-

во е подменено; кога; колко струва; къде е извършен ремонта; от кого;

колко време е отнел ремонта; степен на възстановяване; технически

параметри след ремонта; работни часове и др.

6.Система за събиране и използване на информацията за поддръжката;

данните за подобренията; отказите; анализи; историята на съоръженията и

повредите; междуремонтните срокове и др. статистически данни.

7.Система за обучение в умения - операторите в автономна поддръжка,

а техниците в превантивна поддръжка. Всеки трябва да притежава минимум

задължителни умения. Не трябва едни хора да вършат цялата квалифици-

рана работа.

8.Поддръжка и управление на оборудването в ранните етапи на експлоата-

цията му /грижа за малкото бебе докато порасне/. Запознаване с оборудва-

нето, обучение на персонала, инструкции, изпити, откриване на слабости и

недостатъци при внедряването на нови машини,72 часови изпитания и др.

9.Предварителна подготовка на съоръженията за въвеждане в действие.

Всичко се проверява и тества в цеха преди да се монтира на обекта.

10.Housekeeping /грижа за дома/.

Грижа за подредбата, чистотата, улеснения в ежедневната работа, авто-

матизация на често повтарящи се дейности и задачи. Помощни, подготви-

телни дейности, които улесняват изпълнението на работата. Тези дейности

са подходящи за извършване, когато няма поставени спешни други задачи.

По този начин се уплътнява работното време и се инвестира в бъдещ

по-лек и безопасен труд.

Примери - подреждане на инструментите; надписване на стилажите с резер-

вни части; изработка на приспособления; проверка на релета и др.

11.Система 5 П : Подбери, Подреди, Почисти, Пази, Поддържай.

12.Въвеждане на стандарти за чистота, прегледност и визуализация.