ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИТЕ ВЕЛИЧИНИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТ,НАПОР И ЕНЕРГИЯ

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════                  TRPR5

Приложение 5           Д Е Б И Т                        Е Н Е Р Г И Я                        Н А П О Р

=========                        =============                        =========

┌─────────┐                        ┌─────────┐                        ┌─────────┐

┌───────────────┤   L/s   │           ┌────────────┤   KWH   │           ┌────────────┤   MPa   │

│               └────┬────┘           │            └────┬────┘           │            └────┬────┘

│                    │                │                 │                │                 │

│               0.001│                │              24 │                │               10│

│     0.001     ┌────┴────┐           │    24      ┌────┴────┐           │            ┌────┴────┐

├───────────────┤  m3/s   │           ├────────────┤ KWH/24h │           │            │   аt    │

│               └────┬────┘           │            └────┬────┘           │    10      │         │

│                    │                │                 │                ├────────────┤  kg/cm2 │

│                 60 │                │              30 │                │            │         │

│     0.6       ┌────┴────┐           │    720     ┌────┴────┐           │            │   bar   │

├───────────────┤  m3/min │           ├────────────┤KWH/30 д.│           │            └────┬────┘

│               └────┬────┘           │            └────┬────┘           │                 │

│                    │                │                 │                │               10│

│                 60 │                │              12 │                │    100     ┌────┴────┐

│     3.6       ┌────┴────┐           │    8640    ┌────┴────┐           └────────────┤   mH O  │

├───────────────┤  m3/h   │           └────────────┤ KWH/год.│                        └─────────┘

│               └────┬────┘                        └─────────┘

│                    │

│                 24 │

│     864       ┌────┴────┐           ПРИМЕР: 1.Измерено е с манометър 1.2 МРа.Колко атмосфери и

├───────────────┤  m3/24h │           -------   колко метра воден стълб е това?

│               └────┬────┘                     1.2 MPa X 10  = 12 at     атмосфери

│                    │                          1.2 Mpa X 100 = 120 mH O  воден стълб

│                 30 │

│     25 920    ┌────┴────┐                   2.Измерено е с манометър 7.2 kg/cm2.Колко мега паскала

├───────────────┤m3/30 дни│                     и колко метра воден стълб е това?

│               └────┬────┘                     7.2 kg/cm2 : 10   = 0.72 МРа

│                 12 │                          7.2 kg/cm2 X 10   = 72 mH O

│     311 040   ┌────┴────┐           Правила за ползване на схемите за превръщане:

└───────────────┤ m3/год. │           1.Когато се движим надолу - умножаваме.

└─────────┘           2.Когато се движим нагоре - делим.