инструкция

за работа с преносим заваръчен  електрогенератор vx200/4

I.     ПОДГОТОВКА НА ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР VX200/4 ЗА РАБОТА.

- ПРОВЕРЯВА СЕ НАЛИЧИЕТО НА ГОРИВО – ОТВИВА СЕ И СЕ ОТВАРЯ КАПАЧКАТА НА РЕЗЕРВОАРА И СЕ ИЗВАЖДА ЦЕДКАТА. ВМЕСТИМОСТА НА РЕЗЕРВОАРА Е 7 л., КОЕТО Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ОКОЛО 3 ЧАСА НЕПРЕКЪСНАТА РАБОТА ПРИ ПЪЛНО НАТОВАРВАНЕ ( РАЗХОДНА НОРМА – 2,7 л/час.

- ПРОВЕРЯВА СЕ НАЛИЧИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА МАСЛОТО В КАРТЕРА НА ДВГ – ИЗВАЖДА СЕ МАСЛОУКАЗАТЕЛНАТА ЩЕКА В ГОРНАТА ЧАСТ  НА ДВИГАТЕЛЯ. МАСЛОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЕЖДУ НИВАТА “MIN”  И “MAX”, ОТБЕЛЯЗАНИ ВЪРХУ ЩЕКАТА, ДА Е С ПРОЗРАЧНО СВЕТЛОЖЪЛТ ЦВЯТ.  ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ДОЛИВА САМО VICO 3000.

- ОТВАРЯ СЕ КРАНЧЕТО ЗА ГОРИВО – ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРТИКАЛНО.

- ПОСТАВЯ СЕ ЛОСТЧЕТО НА ОБОГАТИТЕЛЯ НА ГОРИВОТО /СМУКАЧА/ НАЛЯВО В ПОЛОЖЕНИЕ “ \ “.

- ВКЛЮЧВА СЕ КЛЮЧА НА ЗАПАЛВАНЕТО – ПОЛОЖЕНИЕ  “1” /НАЛЯВО/

- РЯЗКО СЕ ИЗДЪРПВА ПУСКОВАТА РЪКОХВАТКА С ВЪЖЕТО.  ДВГ ТРЯБВА ДА ЗАРАБОТИ НЕУСТОЙЧИВО.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПО ВРЕМЕ НА ЗАПУСКАНЕТО НА ДВГ, КЪМ ГЕНЕРАТОРА НЕ ТРЯБВА  ДА СЕ ВКЛЮЧВА ТОВАР.

- ОТПУСКА СЕ ПУСКОВАТА РЪКОХВАТКА С ВЪЖЕТО, КОЕТО СЕ НАВИВА АВТОМАТИЧНО.

- ЛОСТЧЕТО НА ДВИГАТЕЛЯ СЕ ВРЪЩА В ДЯСНО ПОЛОЖЕНИЕ “ИЗКЛЮЧЕНО” “/” ДВГ ЗАРАБОТВА СТАБИЛНО С ЧЕСТОТА  ~ 3000  об/мин.                                                                                                                                                                  ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ЗАПУСКАНЕ ПОВТОРНО НА ВЕЧЕ ЗАГРЯТ ДВГ НЕ СЕ ИЗПОЗВА ОБОГАТИТЕЛЯ.

- СЛЕД СТАБИЛИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ДВГ, ГЕНЕРАТОРА МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ  ИЛИ ЗАХРАНВАНЕ.

ІІ.РАБОТА С ЕЛ.АГРЕГАТ  VX200/4V

- УСТАНОВЯВА СЕ АГРЕГАТА В БЛИЗОСТ ДО РАБОТНОТО МЯСТО.

- ЗАБИВА СЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ КОЛ. ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ ПРОВОДНИК СЕ ЗАТЯГА СТАБИЛНО КЪМ КЛЕМА “ЗЕМЯ” “(  “ НА КОРПУСА НА АГРЕГАТА.

- ИЗВЪРШВАТ СЕ ОПЕРАЦИИТЕ ПО Т. 3 ДО Т. 9 НА ГЛАВА I.

- ВКЛЮЧВАТ СЕ ЕДИН ПО ЕДИН ЗАВАРЪЧНИТЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ

СПЕЦИАЛНИТЕ БАЙОНЕТНИ ИЗВОДИ НА ГЕНЕРАТОРА, КАТО:

- КАБЕЛА  НА РЪКОХВАТКАТА  КЪМ ИЗВОД “ + “.

- КАБЕЛА “ЗЕМЯ” /МАСА/  КЪМ ИЗВОД “ – “.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ  КЪМ  ГЕНЕРАТОРА СЕ  СЛЕДИ

СВОБОДНИТЕ  ИМ  КРАИЩА ДА НЕ СА  “ НА КЪСО”

- ИЗБИРА СЕ РЕЖИМА  НА ЗАВАРЯВАНЕ.                                                                                                                                                 -- ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ “ЧЕРНО” / “ЧЕРВЕНО”

-- СИЛАТА НА Iзав. СЕ ИЗБИРА ПО ЧЕРНИТЕ ИЛИ ЧЕРВЕНИ ЧИСЛА  НА ГАЛЕТНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ.

- ЧРЕЗ ПРОБНА ЗАВАРКА СЕ ИЗПРОБВА НАЛИЧИЕТА НА ЗАВАРЪЧЕН ТОК. АКО ТОЙ ЛИПСВА НАТИСКА СЕ КРАТКОТРАЙНО БУТОН “РЪЧНО ПОДМАГНИТВАНЕ”.

- ДОПУСКА СЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАВАРЯВАНЕ ДА СЕ ПРЕВКЛЮЧВАТ ОБХВАТИТЕ НА Iзав., КАКТО И ИЗБОРА НА ДРУГ Iзав. ЧРЕЗ ГАЛЕТНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ.

- НЕ СЕ ДОПУСКА ЕДНОВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА АГРЕГАТА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ И ЗАХРАНВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ.

- ПРИ ПРЕТОВАРВАНЕ НА АГРЕГАТА ОТ СРАБОТВА ЗАЩИТАТА МУ – ИЗЧЕЗВА Iзав. ЗА ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ЗАЩИТАТА СЕ:                                                                                                                                                                                             - РАЗТОВАРВА СЕ АГРЕГАТА ОТ ВСИЧКИ КОНСУМАТОРИ.                                                                                                    - ОТВАРЯ СЕ ПРОЗРАЧНОТО КАПАЧЕ НА ЗАЩИТАТА И ТЯ СЕ ВКЛЮЧВА “НАГОРЕ”.

- НЕ СЕ ДОПУСКА РАБОТА НА АГРЕГАТА НА ОТКРИТО ПРИ ВАЛЕЖ БЕЗ ДА Е ЗАЩИТЕН ОТ НАМОКРЕНЕ.

III.   ОПЕРАЦИИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ РАБОТАТА С АГРЕГАТА.

- ИЗКЛЮЧВА СЕ ЗАПАЛВАНЕТО НА ДВГ – ПОЛОЖЕНИЕ “0” НА КЛЮЧА НА ЗАПАЛВАНЕТО. ДВГ СПИРА.

- СПИРА СЕ ПРИТОКА НА ГОРИВО – КРАНЧЕТО СЕ ЗАВЪРТА В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

- ИЗКЛЮЧВАТ СЕ И СЕ ПОЧИСТВАТ ВСИЧКИ ПРОВОДНИЦИ

- АГРЕГАТА СЕ ТОВАРИ И ТРАНСПОРТИРА С МПС.                                                                                                          ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ВАЛЕЖ ЕЛ.АГРЕГАТА ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ОТ НАМОКРЕНЕ ВЪРХУ МПС.