#### Модел за интегрирана информационна система във водоснабдяването

### ОПЕРАТИВНА СИСТЕМА

# Външни системи

Сродни ВиК дружества

Органи на централната власт

Газоснабдяване

# Електроразпределение

# Телекомуникации

Пътища

Органи на местната власт

Гражданска защита

Полиция

# Пожарна

РЗИ

РИОСВ

Неправителствени организации

### ПРИЛОЖЕНИЯ			       БИЗНЕС СИСТЕМИ

##### Диспечеризацията включва система за управление на ПС и водоразпределението; водните нива; налягането и дебита.

- Системата за клиентите дава инфо за адрес; консумация; приходи; оплаквания; проблеми и др.

- Системата за поддръжка включва графици и планове; протоколи; управление на доставки и материални запаси.

- Лабораторната информация включва: качеството на водата; дезинфекция; проби от мрежата.

- ГИС може да осигури основа и картов материал за много приложения. Добре е данните за ПС, границите на собственост; клиентите;

качество на водата; ремонти и др. да се привържат към картовия материал с координати.

- Към съществуващите системи могат да се добавят приложения като хидравлични модели; прогнози за приходите; модел за качеството на водата.

- База данни – необходимо е различните системи да използват обща база данни. Затова се утвърждават стандарти за формата на файловете

създавани в различните системи. Стандартни директории; термини; съкращения; кодове; измервателни единици. Целта е да не се дублира инфо,

което води до объркване и загуба на време. Всеки файл се съдържа само на едно точно определено място. По този начин е лесно неговото

откриване от различните ползватели. Данните се въвеждат веднъж от най-близкото място, където възникват. За всеки вид данни си има

отговорник /отдел/, който трябва да ги въвежда и актуализира. Всички други отдели са ползуватели без право на промяна /могат само да четат данните/.

Понякога 1 файл може да се обогатява от различни отдели. Например за едно ново домово отклонение данни могат да въвеждат отделите: инкасо, проучване и проектиране и строителство.

Качеството на данните е част от стандарта. Всеки отговорен отдел трябва да отсее неточните и неверни данни. Софтуера трябва да позволява промяна

на формата на отчетите без да се нарушава вече изградената организация.

# Text boxes

Хидравлично моделиране

# Пречистване

Диспечеризация

ГИС

# Поддръжка

Клиенти

Лаборатория

## База данни

Карти за качеството на водата

# Покупки

Финанси и счетоводтво

# Човешки ресурси

Прогнози за търсенето